Электроснабжение.

Раздел 1.

Существующее состояние системы

Ачуевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края.

Настоящий раздел существующего состояния системы электроснабжения Ачуевского сельского поселения Славянского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком.

В данном разделе приведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

1 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

2    Характеристика существующего состояния системы электроснабжения:

2.1 Общая часть;

2.2 Центр питания;

2.3 Понизительные трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ;

2.4 Распределительные сети 6-10кВ; 0,4кВ;

3    Основные показатели существующей системы элуктроснабжения;

4     Категорийность электрических нагрузок;

5    Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей;

6   Доля поставки электроэнергии по приборам учёта;

7    Надёжность и безопасность системы электроснабжения;

8    Качество поставляемого ресурса;

9   Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду;

10    Тарифы (плата) за подключение (присоединение);

11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения;

12  Выводы:

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав  Ачуевского сельского поселения входят: село Ачуево, х. Слободка.

Ресурсоснабжающие организации  Ачуевского сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |
| --- | --- |
| Славянский РЭС, Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети | - | транспортировка |

## 2. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

2.1 Общая часть.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к сельским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных и коммунальных предприятий, находящихся на территории поселения;

-	распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения. (См. черт. ЭС-1 «Схема размещения сетей и сооружений электроснабжения  М1:5000»).

### 2.2 Центр питания

Электроснабжение Ачуевского сельского поселения осуществляется от следующего центра питания (ЦП):

- ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива».

Информация с обоснованием недостатка (дефицита) или избытка (свободного запаса мощности) питающих ТП: свободного запаса мощности питающих ПС нет.

Характеристики существующего источника электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование ЦП | Мощность проектная/фактич. тр-ра | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Возможность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10/6кВ «Голубая Нива» | 6,3 МВА 4,0МВА | с. Ачуево; х. Слободка | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго» |

2.3 Понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ;

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются

объекты инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания. Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Ачуевском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время по данным Славянских электрических сетей задействовано 12 КТП, ЗКТП в которых установлено 13 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 1,9 МВА. Количество трансформаторных подстанций, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 7 шт. (87,5%), в том числе 4 шт. (50,00%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 90 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность проектная/фактич. КВА | Энергопотребиели: жилой сектор, админ., бытовые, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Возможность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП ГН 5-305 | 63 | Быг | 1994 | Данные в ОАО «Кубаньэнерго» | х. Слободка |
| ТГ1 ГН 5-308 | 250 | Быт | 1994 | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-952 | 100 | Быт,д/сад,адм. | 1994 | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-1050 | 100 | Быт,дачи | 2007 | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-808П | 100 | Промышленная |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-626 | 40 | Быт |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-1078П | 63 | Промышленная |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-1020П | 100 | Тоже |  |  | с. Ачуево |
| ЗТП ГН5- 307П | 2х400 | Тоже |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-808ПА | 100 | Тоже |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-882 | 160 | Тоже |  | Тоже | с. Ачуево |
| ТП ГН 5-1026П | 26 | Тоже |  | Тоже | с. Ачуево |

2.4 Распределительные сети 10кВ; 0,4кВ;

Распределение, передача электроэнергии потребителям Ачуевского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым филиалом ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети.

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения по данным филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети – 5,89 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 1,38 км. из них 0,00 км. требует замены, что составляет 0,00%;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 4,51 км. из них 0,00 км. требует замены, что составляет 0,00%.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Рабочее напряжение | Марка проводов | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены | строящиеся | проектируемые |  |
| ВЛ 10 кВ | АС-50 | 1,38 |  |  |  | Слав.ЭС |
| ВЛ 0.4 кВ | АС-25,35 | 4,51 |  |  |  | Слав.ЭС |

3    Основные показатели существующей системы элуктроснабжения.

Основные показатели системы электроснабжения Ачуевского сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 12 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 10,3 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 1,9 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 13(ТП) |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА | 1,9 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество ТП, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 7 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 90% |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 5,89 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16. | Количество опор |  | - |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | - |
| 16.2. | железобетоннные |  | - |
| 16.3. | металлические |  | - |

### 4 Категорийность электрических нагрузок.

Потребителями электрической энергии в Ачуевском сельском поселении являются жилые дома, предприятия инженерной инфраструктуры, предприятия сферы обслуживания, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 6

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, чел. на 2013г. | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат | II кат | III кат |  |
| село Ачуево | 455 | - | - | 1158 | 1158 |
| хутор Слободка | 101 | - | - | 56 | 56 |
| Итого | 556 |  |  |  | 1214 |

5 Балансы мощности и ресурса системы  по группам  потребителей

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Ачуевскому сельскому поселению приведены в таблице 7 (по данным Славянских электрических сетей).

Таблица 7

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч | МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 2011г. |
|  | Получено всего от гарантирующего поставщика, сбытовой компании, в т.ч.: | 365980,1 | 191234,9 | 21939,5 | 45962,1 | 106843,7 | 56,4 | 30,0 | 3,4 | 6,8 | 16,1 |
|  | Технологические потери в сетях | 42897 | 9858,4 | 1021,0 | 2430,3 | 29587,9 | 6,7 | 1,55 | 0,16 | 0,38 | 4,65 |
|  | Собственные нужды | 355,2 | 255,0 | 100,2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено из сети, в т.ч.: | 322727,3 | 18,1121,3 | 20818,4 | 43531,8 | 77255,8 | 49,6 | 28,5 | 3,3 | 6,4 | 11,5 |
| 1.2 | В сети прочих компаний | 172997,9 |  | 172997,9 |  |  | 27,2 | 27,2 |  |  |  |
|  |  | 146469,7 |  | 146469,7 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |
|  |  | 26528,3 |  | 26528,3 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |
| 2 | Конечным потребителям, в т.ч.: | 149729,4 | 8123,4 | 20818,4 | 43531,8 | 77255,8 | 22,4 | 1,3 | 3,3 | 6,4 | 11,5 |
| 2.1 | Население | 42402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42402,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 2.2 | Прочие потребители | 78783,3 | 6660,2 | 15692,0 | 29909,5 | 26521,7 | 12,1 | 1,0 | 2,5 | 4,4 | 4,2 |
| 2.3 | Бюджетные потребители | 28544,1 | 1463,2 | 51,26,4 | 13622,4 | 8332,1 | 4,3 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 1,3 |
| в т.ч. по поселениям |
| Ачуевское сельское поселение |
| Конечным потребителям, в т.ч.: | 1346,478 |  |  | 376,239 | 970,239 | 0,212 |  |  | 0,059 | 0,153 |
| Население | 594 |  |  |  | 594 | 0,093 |  |  |  | 0,093 |
| Прочие потребители | 564,359 |  |  | 282,179 | 282,18 | 0,089 |  |  | 0,044 | 0,044 |
| Бюджетные потребители | 188,119 |  |  | 94,06 | 94,059 | 0,030 |  |  | 0,015 | 0,015 |

Производственные показатели филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Факт 2010г. | Факт 2011г. | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 378743930,2 | 421770973,7 | 406875383,3 | 365980080 | 412051405,6 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 62492748,48 | 95320240,07 | 69331565,32 | 42897,6 | 48210014,46 |
| Технологические потери в сетях, в % | 16,50 | 22,60 | 17,04 | 11,721 | 11,700 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 559,342 | 415,638 | 345,9 | 355,206 | 372,9663 |
| Собственные нужды, в % |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 316251181,7 | 326450733,7 | 337543818 | 322487299 | 363841391,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 35093700 | 37282000 | 41095000 | 42161999 | 43892110 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 22502944,72 | 23144139,68 | 24820548 | 28544100 | 25607716,16 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 258654537 | 266024594 | 271628270 | 251781200 | 294341565 |

Технологические потери электроэнергии в 2012 году составили:

-	в Славянский РЭС, филиале ОАО «Кубаньэнерго»-Славянские электрические сети -17%.

### 6 Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии филиалом «Славянскэлектросети» потребителям Ачуевского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |
| --- | --- |
|  | Класс точности 2,5 | Класс точности 2,0 и выше |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 5453 | - | 11424 | - |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Ачуевскому сельскому поселению по данным Славянских электрических сетей приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт*ч |
| --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт2011г. | факт 2012 |
| Ачуевское сельское поселение |
| итого | 444000 | 501000 | 594000 | 650000 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 444000 | 501000 | 594000 | 650000 |
| без приборов учета |  |  |  |  |

### 7 Надежность и безопасность работы системы электроснабжения

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Ачуевского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Ачуевского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) нет резерва трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ, РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2011 год на объектах электроэнергетики филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети Ачуевского сельского поселения аварий оборудования нет.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по филиалу ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,011 | 0,005 | 0,014 | 0,018 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 1,755 | 0,963 | 0,296 | 0,155 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 18,24 | 18,64 | 19,64 | 18,5 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

### Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Показатели качества предоставления электроснабжения по филиалу ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Показатели | Ачуевское сельское поселение, филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Славянские электрические сети |
| --- | --- |
| Качество предоставления услуг |  |
| Электроснабжение |  |
| перебои в поставке |  |
| 2008г., кол-во | 241 |
| 2009г., кол-во | 229 |
| 2010г., кол-во | 213 |
| другие причины нарушения качества услуг |  |
| 2008г., кол-во | 33 |
| 2009г., кол-во | 44 |
| 2010г., кол-во | 88 |

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты РФ и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

### 9 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Ачуевское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

### 10 Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011г.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

### 11Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Значительное увеличение потребления электроэнергии Ачуевского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Ачуевского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

# 12 Выводы

Техническое состояние электросетей 10/0,4 кВ – удовлетварительное, износ основных средств составляет – 75%.

Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

По ВЛ-0,4 кВ необходимо выполнить замену провода сечением А-16, А-25 на провод с большем сечением (50-70 мм.кв), желательно изолированный (СИП).

Неотложными мероприятиями для бесперебойного и качественного  электроснабжения по распределительным сетям Ачуевского сельского поселения, являются:

-- по ЦП увеличение мощности;

-- по ВЛ-0,4 кВ разукрупнение протяженных линий (более 500 метров) с установкой дополнительных ТП-10/0,4 кВ, и замена провода на СИП с проводами большего сечения;

-- по ВЛ-10 кВ вырубка аварийных деревьев (защитных лесопосадок).

Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.