Содержание раздела

«Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО»

| Введение |  |
| --- | --- |
| 1. Институциональная структура. 2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов. 3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок. 4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 5. Зоны действия обслуживания ресурсов. 6. Надежность работы системы. 7. Качество поставляемого ресурса. 8. Воздействие на окружающую среду. 9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов. 10. Анализ состояния санитарной очистки территории Ачуевского сельского поселения. |  |

Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Ачуевского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Ачуевского сельского поселения Славянского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На территории Ачуевского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие ООО «Служба Содружество-5», расположенное в ст.Петровской.

Краткая характеристика специализированного предприятия

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «Служба Содружество-5» Ст.Петровская, ул.Мелиораторов,4А |
| 2 | Площадь территории предприятия, га | 2,83 |
| 3 | Площадь производственных помещений, кв. м | 693,7 |
| 4 | Численность работающих, чел. | 79 |
| 5 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. |  |
| 6 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 8/1 |
| 7 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | - |
| 8 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - |

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во* | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживае-мые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | Нет данных | - | - | - | - | - |
| 2 | Вакуумная машина | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Трактор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Поливомоечная машина | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Погрузчик и т.д. | - | - | - | - | - | - |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Ачуевское сельское поселение расположено в северо-западной части муниципального образования Славянский район в 75 км от районного центра города Славянска-на-Кубани.

Поселение с севера омывается водами Азовского моря, на западе и юго-западе граничит с Черноерковским сельским поселением, на востоке - с Приморско-Ахтарским районом, на юго-востоке – с сельским поселением Голубая Нива.

В состав Ачуевского сельского поселения входят два населённых пункта  – село Ачуево - административный центр поселения, и хутор Слободка.

Площадь поселения в его административно-территориальных границах –709,5 га.

Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Ачуевское сельское поселение | 951 |
|  | в том числе: |  |
|  | - постоянное население | 626 |
|  | - временное население | 325 |
| 1 | Село Ачуево | 827 |
|  | в том числе: |  |
|  | - постоянное население | 502 |
|  | - временное население | 325 |
| 2 | Хутор Слободка | 124 |

На территории Ачуевского сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территории населенных пунктов Ачуевского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Ачуевского сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 4

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Кол-во, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | Нет данных |  |  |  |  |
| 2 | Собственность САХ | - |  |  |  |  |
| 3 | Собственность предприятий |  |  |  |  |  |
| 4 | Собственность администрации | - | - |  |  |  |
| 5 | Иные формы собственности МП ЖКХ | - | - |  | - |  |

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживжителей, чел | Кол-во контейнеров,шт. | График вывоза ТБО, раз/неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места захороне ния, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ачуевское сельское поселение | Нет данных |  |  |  |  | Свалка п.Голубая Нива |

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - позвонковым методом по заявочной и договорной системе.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО. Большинство площадок не оборудованы для нормальной эксплуатации.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ачуевского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия ООО «Служба Содружество-2» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 6

| №№ п/п | Показатель | Количество | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | - | нет |
| 2 | Мусоросортировочные комплексы | - | нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров | 1 | нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов | 1 | нет |

Село Ачуево. Основную часть территории села составляет жилая застройка. Жилые кварталы представлены одноэтажной усадебной застройкой, одноэтажной двухквартирной застройкой, и двухэтажными 8-ми и 16-ти квартирными домами. Преобладает многоквартирная застройка с приквартирными земельными участками.

На территории с.Ачуево расположено 46 домов, в том числе:

- 6 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- 29 многоквартирных жилых домов с приквартирными участками;

- 10 домов секционного типа.

Объекты общественно-деловой зоны представлены рынком рынок, двумя магазинами товаров повседневного спроса, ФАПом, Домом культуры.

Хутор Слободка. Основную часть территории хутора составляет жилая застройка. Жилые кварталы представлены одноэтажной усадебной застройкой. На территории х.Слободка расположено 46 домов, в том числе:

- 33 индивидуальных жилых дома с приусадебными участками;

- 13 многоквартирных жилых домов с приквартирными участками.

Среди жилой застройки находится магазин. Жители хутора Слободка пользуются услугами учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории с.Ачуево.

В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность Ачуевского сельского поселения объектами инфраструктуры фактическая и на перспективу

Таблица 7

| № пп | Наименование объектов | Единица измерения | Существ. положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 12 | 112 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 570 | 570 |
| 3 | Поликлиники, (ФАП, медицинские центры) | пос. в смену | 20 - | 50 540 |
| 4 | Больницы | коек | - | 40 |
| 5 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 426 | 950 |
| 6 | Предприятия общественного питания | пос. место | 12 - | 94 700 |
| 7 | Клубы | место | 150 | 354 |
| 8 | Отделение банков | операц.касса | - | 3 |
| 9 | Отделение связи | объект | - | 2 |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

Ачуевское сельское поселение входит в состав муниципального образования Славянский район – агропромышленного района Кубани с многоотраслевым земледелием. На территории района развито также животноводство мясомолочного направления, птицеводство, рыбный промысел. Географическое расположение, богатая ихтиофауна Азовского моря способствовали развитию на протяжении нескольких столетий основного направления экономики Ачуевского сельского поселения – промышленного рыболовства и рыборазведения. На территории поселения расположены «Ачуевский осетровый рыбоводный завод» и ООО «Ачуеворыбпромсервис» (производственная база и рыболовецкая бригада).

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Ачуевского сельского поселения вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную на расстоянии 500 м к западу от поселка Голубая Нива.

В настоящее время на территории Ачуевского сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. На территории Ачуевского сельского поселения нет пунктов по приему вторичных ресурсов.

В настоящее время канализацией охвачены предприятия, школа и детский сад в центральной части села Ачуево. Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения– 40 м3/сут., место сброса – пруд накопитель-испаритель.

В хуторе Слободка в настоящее время централизованная канализация отсутствует.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Организованное транспортирование ЖБО осуществляет специализированное предприятие ООО «Служба Содружество-5» по заявкам. С помощью вакуумных машин накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации п.Голубая Нива.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО) от населения, предприятий и организаций

Таблица 8

| №№п/п | Наименование городского округа, сельского поселения | Место размещения | Объем, вывозимых ЖБО м3/год | Наименование предприятия перевозчика | Тариф на вывоз ЖБО руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ачуевское сельское поселение | ОСК п.Голубая Нива | н/д | ООО «Служба Содружество-5» | н/д |
| 1 | с.Ачуево |  |  |  |  |
| 2 | х.Слободка |  |  |  |  |

По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения III технической категории «г.Славянск-на-Кубани – ст-ца Петровская- п.Целинный – с.Ачуево».

Кроме того, по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Автомобильные дороги общего пользования проходят, как правило, через селитебные зоны населенных пунктов и являются улицами населенных пунктов, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Ачуевского сельского поселения приведены в таблице 9.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование н/п | Протяженность дорог, км | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт. или грав. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
| 1 | с.Ачуево | н/д |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Слободка | н/д |  |  |  |  |  |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком или технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Ачуевского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Ачуевском сельском поселении не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется в основном вручную.

ООО «Славянское ДРСУ» в зимнее время года производит профилактическую обработку дорожных покрытий песком для ликвидации гололеда.

Данные о существующей механизированной уборке территории

Ачуевского сельского поселения

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Механизированная уборка, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вид покрытия | Площадь покрытий, подлежащих подметанию | Площадь покрытия с использованием пескосоляной смеси в зимнее время года |
| ОАО «Славянское ДРСУ» |
| 1 | с.Ачуево | асфальтобетонное | 4389 | 4389 |

Пунктов по заправке водой поливомоечных машин и баз по складированию песка на территории Ачуевского сельского поселения нет.

Краткая характеристика базы по складированию песка представлена в таблице 11.

Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование объекта и место расположения | Вид складируемых материалов | Объем складируемых материалов, м3 | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База ОАО «Славянское ДРСУ» | пескосоляная смесь | 1375 | хорошее |

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая и проектная численность населения представлена согласно данным и расчетам проекта «Генеральный план Ачуевского сельского поселения», разработанного институтом ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» г.Краснодар в 2008 году.

Численность населения Ачуевского сельского поселения

Таблица 12

| №№п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I очередь | расчетный срок |
|  | Ачуевское сельское поселение | 951 | 2851 | 5001 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - постоянное население | 626 | 1487 | 2357 |
|  | - временное население | 325 | 1364 | 2644 |
| 1 | село Ачуево | 827 | 2535 | 4556 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - постоянное население | 502 | 1171 | 1912 |
|  | - временное население | 325 | 1364 | 2644 |
| 2 | хутор Слободка | 124 | 316 | 445 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах Ачуевского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории поселка составляет жилая зона.

Село Ачуево. Проектом предусматривается постепенное обновление жилищного фонда села Ачуево с полной заменой его к концу расчётного срока.

С учетом сложившейся структуры строительства на территории поселения и тенденций ее изменения, в новом строительстве предлагается применять следующие типы застройки:

-многоквартирную малоэтажную (2-4 этажа) при средней обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда 24,5 м2/чел.;

-малоэтажную индивидуальную, средняя жилищная обеспеченность – 28 м2/чел.

Общепоселковый центр села Ачуево формируется на базе исторически сложившегося центра села. Для обслуживания жителей села Ачуево проектом предусматриваются строительство административно-делового центра, в котором сосредоточены администрация сельского поселения, отделение связи, отделение сбербанка, отделение банков, офисные помещения.

При въезде в село Ачуево предполагается создание многофункционального досугово - развлекательного центра с клубными помещениями, кафе-барами, видео-салоном, танцевальным залом, бильярдным клубом, клубом семейного отдыха, рестораном, интернет-салоном.

Предусматривается реконструкция существующей территории торговых рядов и организация на этой территории торгово-рыночного комплекса, так же предусматривается организации комплекса торгово-бытового обслуживания.

Хутор Слободка. На территории хутора Слободка замены существующего жилищного фонда не предусмотрено. Новое строительство предлагается осуществлять малоэтажными индивидуальными домами.

В центральной части хутора предусматривается территория для магазина товаров повседневного спроса.

Генеральным планом Ачуевского сельского поселения обозначена территория для размещения курортных объектов: баз семейного отдыха, детских оздоровительных лагерей, туристических баз, автокемпингов, базы отдыха серфингистов и яхтсменов. Существующие в настоящее время рыболовные станы проектом предлагается использовать под базы отдыха рыболовов и охотников.

В проектируемой курортной зоне территория общественного обслуживания представлена многофункциональными курортными центрами обслуживания, в составе которых объединены функции административного, культурного, развлекательного, медицинского и торгово-бытового назначения, включая объекты общественного питания, так же предусматриваются учреждения повседневного обслуживания рекреантов.

Далее в таблице 13 представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории Ачуевского сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Ачуевского сельского поселения».

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на расчетный срок (2028 г.)

Таблица 13

| Наименование | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т | м3 |  | тонн | м3 |
| с.Ачуево (с курортом) |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 4923 чел. | 1476.9 | 6892,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 4923 чел. | 74,0 | 369,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 1619600 м2 | 8098,0 | 12957,0 |
| Итого: |  |  |  | 9649,0 | 20218,0 |
| х.Слободка |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 0,3 | 1,400 | 445 чел. | 133,5 | 623,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 0,015 | 0,075 | 445 чел. | 7,0 | 33,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 0,005 | 0,008 | 415400 м2 | 2077,0 | 3323,0 |
| Итого: |  |  |  | 2218,0 | 3979,0 |

Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах, чел. | в неблагоустроенных домах (отсутствие централизованной канализации), чел. |
|  |  | фактич. | Iочередь | расчетный срок | фактич. | Iочередь | расчетный срок |
|  | Ачуевское сельское поселение |  | 1364 | 2644 | 1252 | 1596 | 2337 |
| 1 | с.Ачуево |  | 1364 | 2644 | 827 | 1171 | 1912 |
| 2 | х.Слободка |  |  |  | 425 | 425 | 425 |

В настоящее время канализацией охвачены предприятия, школа и детский сад в центральной части села Ачуево. Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения– 40 м3/сут., место сброса – пруд накопитель-испаритель.

Генеральным планом Ачуевского сельского поселения очистные сооружения для с.Ачуево производительностью 800 м3/сут запроектированы на юго-восточной окраине села. Очистные сооружения для курортных территорий производительностью 700 м3/сут запроектированы в центральной части этой зоны.

В хуторе Слободка в настоящее время централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения производительностью 125 м3/сут запроектированы на северо-западной окраине хутора.

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Ачуевского сельского поселения вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную на расстоянии 500 м к западу от поселка Голубая Нива.

Площадь свалки составляет 1,68 га. Размер СЗЗ 1000 м. Санитарно-защитная зона – не выдерживается. Технология складирования ТБО не соблюдается.

Характеристика объекта размещения ТБО

Таблица 15

| №№ п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | п.Голубая Нива |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 1,68 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | Нет данных |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 5 | Проектная мощность полигона или свалки, тыс. м3 |  |
| 6 | Объем размещения ТБО, тыс.м3/год |  |
| 7 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 |  |
| 8 | Планируемый срок эксплуатации, лет |  |
| 9 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение |  |
| 10 | Стационарный радиометрический контроль |  |
| 11 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров |  |
| 12 | Система мониторинга состояния окружающей среды |  |
| 14 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата |  |
| 15 | Тариф на захоронение отходов, руб/м3 |  |
| 16 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 |  |
| 17 | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО |  |
| 18 | Основная технология складирования отходов |  |
| 19 | Бытовые условия работающих на полигоне (свалке) |  |

Земельный участок под свалку ТБО не оформлен, что не соответствует требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» [7], СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» [8] и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов» [9].

Свалка п.Голубая Нива подлежит ликвидации и рекультивации. Согласно генеральному плану на расчетный срок захоронение твердых бытовых отходов Ачуевского сельского поселения будет осуществляться на полигоне ТБО, который планируется к строительству в юго-западной части Славянского городского поселения. На территории полигона намечена установка мусоросортировочной и мусороперерабатывающей линий.

Для Славянского района предполагается строительство нового полигона емкостью 350 000 тыс. м3. Все другие несанкционированные свалки необходимо рекультивировать.

Строительство мусороперерабатывающего завода представлено администрацией МО Славянский район как инвестиционный  проект, который условно состоит из 3 этапов (очередей).

На первом этапе предполагается строительство полигона ТБО. В рамках этого этапа будет осуществлено строительство комплекса зданий и сооружений.

На втором этапе предполагается строительство мусоросортировочной линии (что предусмотрено проектом краевой целевой программы "Отходы") на уже выделенном участке на территории полигона ТБО, либо возможно строительство мусороперерабатывающего завода. Установка мусоросортировочной и перерабатывающей линии позволит сортировать отходы (получать из ТБО макулатуру, картон, ветошь, лом черных и цветных металлов, стекло, пластиковую бутылку) затем получить вторичное сырье, а не утилизируемые остатки в виде прессованных брикетов утилизировать на полигоне).

Третий этап предполагает утилизацию существующей свалки твердых бытовых отходов. На этом этапе при сравнительно небольших затратах на установку типового перерабатывающего комплекса, при неограниченном количестве имеющихся уже отходов, собственником которых является администрация муниципального образования, возможно получение прибыли в кратчайшие сроки. Для реализации этого этапа необходимо закрыть существующую свалку, прекратив прием на нее отходов. Это, в свою очередь, вызывает необходимость приема отходов на новом, предлагаемом полигоне. Таким образом, реализация третьего этапа может быть выполнена при условии реализации первого этапа, либо при совместном их выполнении.

На I очередь вывоз отходов с территории Ачуевского сельского поселения будет осуществляться на санкционированную свалку, расположенную в 2 км на запад от г.Славянска-на-Кубани.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Ачуевского сельского поселения сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляет предприятие ООО «Служба Содружество-5», расположенное в ст.Петровской.

На несанкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной возле п.Голубая Нива осуществляется складирование ТБО с территории Ачуевского сельского поселения и сельского поселения Голубая Нива.

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Ачуевского сельского поселения отсутствует.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только от ___% объектов жилой застройки. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на несанкционированную свалку, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют. Данный объект подлежит ликвидации и рекультивации.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Ачуевского сельского поселения нет утвержденных норм накопления ТБО для населения.

Таблица 16

| Нормы накопления ТБО на 1 человека, м3/год | Нормы накопления ЖБО на 1 человека от неблагоустроенных домов, м3/год |
| --- | --- |
| от благоустроенных домов | от неблагоустроенных домов |  |
| Не установлены | Не установлены | Не установлены |

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Ачуевского сельского поселения плохо организована и не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ачуевского сельского поселения практически отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Ачуевского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Свалка ТБО, расположенная 500 м западнее п.Голубая Нива, является источником загрязнения прилегающей территории и окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Ачуевского сельского поселения, как южной климатической зоны России, приведен в таблице 17.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 17

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 |
| 12 | Прочее | 3,5 |
| 13 | Отсев | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таб. 17 представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. табл. 18). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 18

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 19

| Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- |
| Бумага | 0,06÷0,09 |
| Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| Дерево | 0,17÷0,19 |
| Металл | 0,18÷0,38 |
| Кости | 0,44÷0,49 |
| Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| Текстиль | 0,18÷0,25 |
| Стекло | 0,4÷0,5 |
| Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| Камни | 1,1÷1,4 |
| Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 20 дана средняя влажность ТБО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТБО и его составляющих компонентов по сезонам года

для южной климатической зоны

Таблица 20

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |
| --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 21 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 21

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2 О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Ачуевского сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

-захоронение оставшейся не утильной части отходов на новой усовершенствованной свалке ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Ачуевского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Ачуевского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Ачуевского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

5. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям.

7. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

8. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

10. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Ачуевском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

- создание системы учета по сбору и вывозу биологических отходов;

- ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки ТБО.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.